## Slide 1: P46, 2.2
已知[x]原，求 [x]补 和 [x]反。
① [x]原＝ 0.1010110
[x]补＝ 0.1010110
[x]反＝ 0.1010110
② [x]原＝ 1.0010110
[x]补＝ 1.1101010
[x]反＝ 1.1101001
③ [x]原＝ 01010110
[x]补＝ 01010110
[x]反＝ 01010110
④ [x]原＝ 11010010
[x]补＝ 10101110
[x]反＝ 10101101

## Slide 2: P46, 2.3
已知[x]补，求 x。
① [x]补＝ 1.1101101
x ＝ －0.00100112
② [x]补＝ 0.1010110
x ＝ 0.10101102
③ [x]补＝ 10000000
x ＝ －100000002
④ [x]补＝ 11010010
x ＝ －001011102
＝-19/128＝-0.1484375
＝43/64＝0.671875
＝-27＝-128
＝-46

## Slide 3: P46, 2.4
已知机器字长为8位，求下列补码所对应X的十进制真值。
①
②
③
X＝-1110002＝-56
X＝-11111002＝-124
X＝102＝2

## Slide 4: P46, 2.5
设x为定点小数，[x]补＝1. x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 ，最高位是符号位。
① 若要 x＜-1/2，
x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 应满足什么条件？
-1≤ x ＜-1/2
1.0000000≤ [x]补 ＜1.1000000
x6=0，x5～x0任意
② 若要 -1/2≤x＜-1/4，
x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 应满足什么条件？
1+1/2≤ [x]补 ＜1+3/4
1000000≤ x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 ≤1011111
x6=1，x5=0，x4～x0任意

## Slide 5: P47, 2.17
下列代码若看作ASCII码、整数补码、BCD码时分别代表什么？
① 78H
“x” 12010 7810
② 39H
“9” 5710 3910

## Slide 6: P48, 2.19
汉字字模码采用32×32点阵，一个汉字占多少字节？如果该点阵字库要包含GB2312收录的所有7445个图形字符（包括简化汉字及符号、字母、日文假名等），试计算该字库需要多大的存储容量？
128字节/汉字
字库容量
＝128B×7445
＝952690B
＝930.625KB
（1K＝1024）

## Slide 7: P48, 2.22
以 IEEE 754 短浮点数格式（32位）表示下列十进制数。
② -365.59375
＝-1 0110 1101.100112
1 10000111 0110 1101 1001 1 00……0
C3B6CC00 H
④ -35/8
＝-1000112×2-3
＝-1.000112×22
C08C0000 H
＝-1.0110 1101 1001 12×28

## Slide 8: P48, 2.23
约定生成多项式为G(x)＝x3＋x＋1，试计算下述信息字的CRC编码字，并在接收端进行除法校验。
① 1010110
1010110100
生成多项式：1011

## Slide 9: P48, 2.24
假设正在使用的一种纠错码可以校正长度为8的存储字的全部单位错误。计算结果表明，需要4位校验位，编码字的全部长度为12位。编码字的产生方式采用本章介绍的海明算法。现在接收器收到如下代码字：010111010110，假定采用偶校验，请问收到的这个字是否为合法的编码字？如果不是，根据纠错编码，指出错误发生在哪一位？
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
出错位置：1＋8＝9，即 D4
纠错后的数据：010010112
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

## Slide 10: P84
3.12 若机器字长为8位，定点小数表示。已知 X＝-0.1011000，Y＝0.1001000：
① 求[X]补、[Y]补和[－Y]补。
② 用变形补码计算[X＋Y]补和[X－Y]补，并判断结果是否溢出。
【解】 ①
②
[X]补 ＝ 1.0101000
[Y]补 ＝ 0.1001000
[-Y]补 ＝ 1.0111000
11.0101000
＋ 00.1001000
11.1110000
11.0101000
＋ 11.0111000
10.1100000
[X+Y]补＝1.1110000
（未溢出）
[X-Y]补 溢出

## Slide 11: P85
3.16 若已知 ＝1.1001001，[2Y]原＝1.0101100， 试利用变形补码计算[X＋Y]补＝？并判断结果有无溢出。
【解】
[X]补＝11.0010010
[Y]原＝ 1.0010110
[Y]补＝11.1101010
11.0010010
＋ 11.1101010
10.1111100
（溢出）
[X＋Y]补
X＝-0.11011102＝-(63-8)×2-6＝-0.85937510
Y＝-0.00101102＝-11×2-6＝-0.17187510

## Slide 12: P85
① 88＋99 ② 27＋15
1000 1000
+ 1001 1001
1 0010 0001
+ 0110 0110
0001 1000 0111
① ⑧ ⑦
0010 0111
+ 0001 0101
0011 1100
+ 0110
0100 0010
④ ②
3.19 将下面十进制数用 8421 码表示， 进行运算并校正。

## Slide 13: 3.20 ① 用Booth法求乘积。
X ＝ －0.1101
[X]补＝ 11.0011
[-X]补＝ 00.1101
Y＝ ＋0.0110
[Y]补＝ 0.0110
符号
D
A
A-1
操作说明
00 0000
00110 0
(部分积)
(乘数)
00 0000
+0
00 0000
00011 0
右移1位
+[-X]补
00 1101
00 1101
00 0110
10001 1
右移1位
+0
00 0000
00 0011
01000 1
右移1位
+[X]补
11 0011
11 0110
11 1011
00100 0
右移1位
+0
00 0000
11 1011
0010
不移位
∴ [X·Y]补＝1.10110010
P85～86
11 1101
10010
右移1位
.

## Slide 14: 3.22 ① 用原码加减交替法，求X÷Y。
X ＝ －0.1010100000
Y ＝ ＋0.11011
[|X|]原＝ 0.1010100000
[|Y|]原＝ 0.11011
[-|Y|]补＝ 1.00101
商符＝1⊕0＝1
符号
被除数(余数)
操作
00 1010100000
左移1位
∴ [X÷Y]原＝1.11000
余数＝1.11000×2-5
R≥0, 商1
01 0101000000
11 00101
－|Y|
00 0111100001
左移1位
00 1111000010
11 00101
－|Y|
00 0001100011
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 0011000110
11 00101
11 0101100110
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
10 1011001100
00 11011
11 1000101100
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
11 0001011000
00 11011
11 1110111000
R＜0, 商0
商
余数
P86，习题3.22
D A
00 11011
＋|Y|, 恢复余数
00 11000

## Slide 15: 3.22 ② 用原码加减交替法，求X÷Y。
X ＝ ＋0.1001110001
Y ＝ －0.10101
[|X|]原＝ 0.1001110001
[|Y|]原＝ 0.10101
[-|Y|]补＝ 1.01011
商符＝0⊕1＝1
符号
被除数(余数)
操作
00 1001110001
左移1位
∴ [X÷Y]原＝1.11101
余数＝0.10000×2-5
R≥0, 商1
01 0011100010
11 01011
－|Y|
00 1001000011
左移1位
01 0010000110
11 01011
－|Y|
00 0111100111
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 1111001110
11 01011
00 0100101111
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
00 1001011110
11 01011
11 1110111110
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
11 1101111100
00 10101
00 1000011101
R≥0, 商1
商
余数
P86，习题3.22
D A

## Slide 16: 3.23 ② 用原码加减交替法，求X÷Y。
X ＝ ＋0.1001110001
Y ＝ －0.10101
[|X|]原＝ 0.1001110001
[|Y|]原＝ 0.10101
[-|Y|]补＝ 1.01011
商符＝0⊕1＝1
符号
被除数(余数)
商
操作
00 1001110001
0
左移1位
∴ [X÷Y]原＝1.11101
余数＝0.10000×2-5
R≥0, 商1
01 0011100010
11 01011
－|Y|
00 1001000010
1
左移1位
01 0010000101
11 01011
－|Y|
00 0111100101
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
1
00 1111001011
11 01011
00 0100101011
R≥0, 商1
左移1位
－|Y|
1
00 1001010111
11 01011
11 1110110111
R＜0, 商0
左移1位
＋|Y|
0
11 1101101110
00 10101
00 1000001110
R≥0, 商1
1
商
余数
P86，习题3.22（高教版教材做法）
.

## Slide 17: P86，习题3.26 ①
设浮点数字长为12位，阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
【解】
X＝(1011)2×2-8＝(0.1011)2×2-4，
∴[X]浮＝01100; 0.101100
Y＝(100011)2×2-9＝(0.100011)2×2-3，
∴[Y]浮＝01101; 0.100011
① 对阶
② 尾数求和/差
③ 规格化
④ 舍入处理

## Slide 18: P86，习题3.26 ①
① 对阶
求阶差：
[ΔE]补＝[EX]移＋[[EY]移]求补＝01100＋10011＝11111，
EX＜EY，X的尾数右移1位，阶码加1，
[X]’浮＝01101; 00.010110
∴ [X]’浮 ＝ 01101; 00.010110
[Y]浮 ＝ 01101; 00.100011
[X]浮＝01100; 0.101100
[Y]浮＝01101; 0.100011

## Slide 19: P86，习题3.26 ①
② 尾数求和/差：
[X]’浮 ＝ 01101; 00.010110
[Y]浮 ＝ 01101; 00.100011
00.010110
＋00.100011
00.111001
00.010110
＋11.011101
11.110011
③ 规格化：
已经是规格化尾数，
∴ [X＋Y]浮
＝01101; 0.111001
左规：
尾数左移2位，阶码减2，
∴ [X－Y]浮
＝01011; 1.001100
11101
＋11110
11011
④ 舍入处理：
无需舍入。

## Slide 20: P86，习题3.26 ①
设浮点数字长为12位，阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
【验证】
[X＋Y]浮 ＝01101; 0.111001
X＋Y ＝0.1110012×2-3＝1110012×2-9＝57/512
[X－Y]浮 ＝01011; 1.001100
X－Y ＝-0.11012×2-5＝-11012×2-9＝-13/512

## Slide 21: [例1] 直接映射方式的Cache，初始内容为空。
Cache容量为2KB，以128B分块。主存容量为1MB，求：
⑴ Cache分为多少块？Cache块号及块内地址各为多少位？为实现地址映像，主存地址应如何划分？
⑵ 主存中顺序排列的第129块（即若主存不分区，以第0块开始顺序排列时）内容调入到Cache的哪一块中？
⑶ 在上一步的基础上，读写主存地址328CBH时是否命中？
【解】
⑴ Cache：2KB/128B＝16块，主存8K块，共512个区。
⑵ 129÷16＝8余1，即主存第8区的第1块，因此应装入Cache的第1块。
⑶ 虽然也对应Cache的第1块，但主存区号不同，不命中。
19 11 | 10 7 | 6 0
主存区号（9位） | 区内块号（4位） | 块内地址（7位）
19 11 | 10 7 | 6 0
0011 0010 1 | 000 1 | 100 1011

## Slide 22
组相联举例
第0区
主存
块0
块1
块0
块1
组0
组1
……
块0
块1
组7
…
……
第511区
块0
块1
块0
块1
组0
组1
……
块0
块1
组7
…
0100 0000 0
……
0
1
0
1
…
0
1
0
…
000
000
001
001
……
111
111
组号
区号
Cache 组内 块号
主存 组内 块号
[例2] 组相连：主存1MB；Cache 2KB，128B为一块，一组2块。
→ Cache 16块，共8组；主存8K块，共512个区(每区8组)。
主存地址：40030H
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
区号
组号
主存 组内 块号
相联比较
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
块内地址
不 命中
块失效
命中
主存 地址
Cache 地址
8组中选1
块0
块1
块0
块1
组0
组1
……
块0
块1
组7
…
Cache
目录表
0100 0010 1
0110 0110 1
0101 1010 1
0100 0000 0
1101 0110 1
0
1
1
0
0

## Slide 23
[例3] 组相连：主存64MB；Cache 32KB，4KB为一块，一组4块。
→ Cache 8块，共2组；主存16K块，共2K个区(每区2组)。
主存地址：28B57A4H
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
区号
组号
主存 组内 块号
相联比较
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
块内地址
不 命中
块失效
命中
主存 地址
Cache 地址
2组中选1
第0区
主存
块0
块1
块2
块3
组0
组1
……
第1302区
块0
块1
块2
块3
块0
块1
块2
块3
组0
组1
块0
块1
块2
块3
……
第2047区
块0
块1
块2
块3
组0
组1
Cache
块0
块1
块2
块3
00
01
00
01
10
11
10
11
00
11
01
10
01
11
10
01
0 1100 1001 01
1 0100 0101 00
1 0100 0100 10
0 1100 1001 01
1 0100 0101 10
0 1100 1001 01
1 0100 0101 10
1 0100 0101 10
组号
区号
Cache 组内块号
主存 组内块号
目录表
0
0
1
1
1
1
0
0

## Slide 24: 西电版 P142～146 高教版 P177～181
4.16 (1)
4.22
4.23 西电版(2)(3)/高教版(3)(4)
4.31 主存容量3页; 只用LRU算法
4.38
第四章 作业

## Slide 25: P144～145，习题4.31
时间 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
页面访问序列 |  | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6
FIFO算法 | a | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8
 | b |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4
 | c |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LRU算法 | a | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
 | b |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
 | c |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FIFO算法：命中率H＝3/15＝20％
LRU算法： 命中率H＝6/15＝40％

## Slide 26: P144～145，习题4.31
时间 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
页面访问序列 |  | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6
FIFO算法 | a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
 | b |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
 | c |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
 | d |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8
LRU算法 | a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
 | b |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
 | c |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8
 | d |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FIFO算法：命中率H＝6/15＝40％
LRU算法： 命中率H＝9/15＝60％

## Slide 27: 4.5.1 磁表面存储器 西电P180/高教P145，习题4.35
某硬磁盘有5个记录面，记录面上有效记录区域的内径为20cm，外径为30cm。磁道上记录的位密度为250b/mm，道密度为10道/mm，每一磁道上分为16个扇区，每个扇区记录1KB，磁盘旋转速度为10000rpm；则：
该硬盘的非格式化容量为_______MB，
格式化容量为_______MB，
该硬磁盘的数据传输速率为_________MB/s。
【解】
磁道数＝(300/2－200/2)mm×10道/mm＝500道；
每磁道的非格式化容量＝(π· 200mm)×(250/8)B/mm
＝3.14159×200×250/8 ＝ 19635B；
每磁道的格式化容量＝16扇区×1KB/扇区＝16KB；
非格式化容量＝5面×500道×(19635/10242)MB≈47MB；
格式化容量＝5面×500道×(16/1024)MB≈39MB；
数据传输速率＝(10000道/60s)×(16/1024)MB≈2.60MB/s 。
每记录面磁道数
每磁道容量
磁盘总容量
数据传输率
C
D
C

## Slide 28: 4.5.1 磁表面存储器 西电P180/高教P145，习题4.35
某硬磁盘有5个记录面，记录面上有效记录区域的内径为20cm，外径为30cm。磁道上记录的位密度为250b/mm，道密度为10道/mm，每一磁道上分为16个扇区，每个扇区记录1KB，磁盘旋转速度为10000rpm；则：
该硬盘的非格式化容量为_______MB，
格式化容量为_______MB，
该硬磁盘的数据传输速率为_________MB/s。
【解】
磁道数＝(300/2－200/2)mm×10道/mm＝500道；
每磁道的非格式化容量＝(π· 200mm)×(250/8)B/mm
＝3.14159×200×250/8 ＝ 19635B；
每磁道的格式化容量＝16扇区×1KB/扇区＝16KB；
非格式化容量＝5面×500道×(19635/10242)MB≈47MB；
格式化容量＝5面×500道×(16/1024)MB≈39MB；
数据传输速率＝(10000道/60s)×(19635/10242)MB≈3.12MB/s 。
每记录面磁道数
每磁道容量
磁盘总容量
数据传输率
C
D
D

## Slide 29: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。（32位机）
struct {
double i; //0x1112131415161718
} s1;
struct {
int i; //0x11121314
int j; //0x15161718
} s2;
struct {
short i; //0x1112
short j; //0x1314
short k; //0x1516
short l; //0x1718
} s3;

## Slide 30: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
struct {
double i;
//0x1112131415161718
} s1;
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
18
17
16
15
14
13
12
11
…
i
i+1
i+1
i+2
i+3
i+4
i+5
i+6
i+7
i+2
i+3
i+4
i+5
i+6
i+7

## Slide 31: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
14
13
12
11
18
17
16
15
…
i
i+1
i+1
i+2
i+3
i+2
i+3
j
j+1
j+2
j+3
struct {
int i; //0x11121314
int j; //0x15161718
} s2;
j
j+1
j+2
j+3

## Slide 32: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
12
11
14
13
16
15
18
17
…
i+1
j
j+1
k
k+1
l
l+1
struct {
short i; //0x1112
short j; //0x1314
short k; //0x1516
short l; //0x1718
} s3;
i
i+1
j
j+1
k
k+1
l
l+1

## Slide 33: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。（32位机）
struct {
double i; //0x1112131415161718
} s1;
struct {
int i; //0x11121314
int j; //0x15161718
} s2;
struct {
short i; //0x1112
short j; //0x1314
short k; //0x1516
short l; //0x1718
} s3;

## Slide 34: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
struct {
double i;
//0x1112131415161718
} s1;
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
18
17
16
15
14
13
12
11
…
i
i+1
i+1
i+2
i+3
i+4
i+5
i+6
i+7
i+2
i+3
i+4
i+5
i+6
i+7

## Slide 35: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
14
13
12
11
18
17
16
15
…
i
i+1
i+1
i+2
i+3
i+2
i+3
j
j+1
j+2
j+3
struct {
int i; //0x11121314
int j; //0x15161718
} s2;
j
j+1
j+2
j+3

## Slide 36: 西电版P176, 习题5.14 / 高教版P221, 习题5.8
对下列数据结构，给出数据在以字节编址主存中以大端和小端方式存储的位置情况。
大端存储
…
11
12
13
14
15
16
17
18
…
i
小端存储
…
12
11
14
13
16
15
18
17
…
i+1
j
j+1
k
k+1
l
l+1
struct {
short i; //0x1112
short j; //0x1314
short k; //0x1516
short l; //0x1718
} s3;
i
i+1
j
j+1
k
k+1
l
l+1

## Slide 37
【例5.2】某计算机有10条指令，它们的使用频率分别为0.30、0.20、0.16、0.09、0.08、0.07、0.04、0.03、0.02、0.01。用Huffman树（最优二叉树）对它们的操作码进行编码，并计算平均代码长度。
指令 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10
概率 pi | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01
编码 | 11 | 01 | 101 | 001 | 1001 | 1000 | 0001 | 00001 | 000001 | 000000
码长 li | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6
采用Huffman编码法所得到的操作码的平均长度
＝ ＝0.30×2＋0.20×2＋0.16×3＋0.09×3 ＋0.08×4＋0.07×4＋0.04×4＋0.03×5 ＋0.02×6＋0.01×6
＝2.84（位）

## Slide 38: 西电版P176, 习题5.10 / 高教版P220, 习题5.3
三地址指令4条，单地址指令255条，零地址指令16条。
1. 能否以扩展操作码进行编码？
2. 如果单地址指令为254条，其他不变，是否可以进行扩展操作码编码？
操作码：3bit | 地址：3bit | 地址：3bit | 地址：3bit
操作码：9bit | 地址：3bit
操作码：12bit
三地址指令：0xx，共4条；
单地址指令：1xx xxx xxx，28共256种组合，减去零地址指令的2个前缀，共254种组合。因此，单地址指令最多254条。
3bit
6bit
9bit
3bit

## Slide 39: 西电版P176, 习题5.11 / 高教版P220, 习题5.4
某计算机指令字长16位，有单地址指令和双地址指令两类。若每个地址字段均为6位，且双地址指令有m条，那么单地址指令最多可以有多少？
【解】
单地址指令最多 (24－m)×26 条。
操作码：10bit | 地址：6bit
操作码:4bit | 地址：6bit | 地址：6bit
m条
?条

## Slide 40
【例】某计算机字长16位；主存地址空间为128KB，按字编址； 指令为单字长，格式如下：
15 10 | 9 8 | 7 5 | 4 3 | 2 0
OP | MS | RS | Md | Rd
 | （源操作数） |  | （目的操作数） | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：
MS/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
00B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 ＝ (Rn)
01B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 ＝ ((Rn))
10B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 ＝ ((Rn))，(Rn)+1→Rn
11B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 ＝ (PC)+(Rn)
⑴ 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多可有多少个通用寄存器？地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少各需多少位？
⑵ 转移指令的目标地址范围是多少？

## Slide 41
【例】某计算机字长16位；主存地址空间为128KB，按字编址； 指令为单字长，格式如下：
15 10 | 9 8 | 7 5 | 4 3 | 2 0
OP | MS | RS | Md | Rd
 | （源操作数） |  | （目的操作数） | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：
MS/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
00B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 ＝ (Rn)
01B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 ＝ ((Rn))
10B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 ＝ ((Rn))，(Rn)+1→Rn
11B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 ＝ (PC)+(Rn)
⑴ 最多26＝64条指令；最多23＝8个通用寄存器； 该计算机内存按字编址(一个内存地址存放两个字节)， 内存地址空间为128KB÷2B=64K，MAR、MDR各需16位。
⑵ 转移指令的相对偏移量(补码)为 -215～215-1，即 -32768到+32767；转移指令的目标地址范围是0000H～FFFFH。

## Slide 42
【例】某计算机字长16位；主存地址空间为128KB，按字编址； 指令为单字长，格式如下：
15 19 | 9 8 | 7 5 | 4 3 | 2 0
OP | MS | RS | Md | Rd
 | （源操作数） |  | （目的操作数） | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：
MS/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
00B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 ＝ (Rn)
01B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 ＝ ((Rn))
10B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 ＝ ((Rn))，(Rn)+1→Rn
11B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 ＝ (PC)+(Rn)
⑶ 汇编语句：SUB (R1), (R2)+
(SUB为减法指令助记符；逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数)
寄存器 | 内容 | 内存地址 | 内容
R1 | 5000H | 5000H | 9ABCH
R2 | 6000H | 6000H | 1234H
a) 若减法指令操作码为001101，写出该汇编语句的机器码。
b) 该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容为多少？
（执行前）
（执行前）

## Slide 43
【例】某计算机字长16位；主存地址空间为128KB，按字编址； 指令为单字长，格式如下：
15 19 | 9 8 | 7 5 | 4 3 | 2 0
OP | MS | RS | Md | Rd
 | （源操作数） |  | （目的操作数） | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：
MS/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
00B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 ＝ (Rn)
01B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 ＝ ((Rn))
10B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 ＝ ((Rn))，(Rn)+1→Rn
11B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 ＝ (PC)+(Rn)
⑶ 汇编语句：SUB (R1), (R2)+
(SUB为减法指令助记符；逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数)
寄存器 | 内容 | 内存地址 | 内容
R1 | 5000H | 5000H | 9ABCH
R2 | 6000H | 6000H | 1234H
a) 若减法指令操作码为001101，写出该汇编语句的机器码。
b) 该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容为多少？
（执行前）
（执行前）
001101 01 001 10 010 B，即3532H

## Slide 44
【例】某计算机字长16位；主存地址空间为128KB，按字编址； 指令为单字长，格式如下：
15 19 | 9 8 | 7 5 | 4 3 | 2 0
OP | MS | RS | Md | Rd
 | （源操作数） |  | （目的操作数） | 
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：
MS/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
00B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 ＝ (Rn)
01B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 ＝ ((Rn))
10B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 ＝ ((Rn))，(Rn)+1→Rn
11B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 ＝ (PC)+(Rn)
⑶ 汇编语句：SUB (R1), (R2)+
(SUB为减法指令助记符；逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数)
寄存器 | 内容 | 内存地址 | 内容
R1 | 5000H | 5000H | 9ABCH
R2 | 6001H | 6000H | 8888H
a) 若减法指令操作码为001101，写出该汇编语句的机器码。
b) 该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容为多少？
（执行后）
（执行后）
001101 01 001 10 010 B，即3532H

## Slide 45: 指令系统
2012年选择题第15题：数据的小端存储方式
15. 某计算机存储器按字节编址，
采用小端方式存放数据。
假定编译器规定 int 型和 short 型
长度分别为 32位和16位，
并且数据按边界对齐存储。
某C语言程序段如右：
若record变量的首地址为0xC008，则地址0xC008中内容及record.c的地址分别为______。
A. 0x00、0xC00D B. 0x00、0xC00E
C. 0x11、0xC00D D. 0x11、0xC00E
struct {
int a;
char b;
short c;
} record;
record.a = 273;

## Slide 46: 西电版P231/高教版P281 习题6.13
某微程序控制器采用的微指令字长为24位。微命令部分由4个字段构成，各字段所包括的互斥微命令分别为5个、8个、14个和3个。另外控制产生次地址的条件有3种。试说明该微控制器最多可用几位来表示次地址？控制存储器的容量为多少？
【解】
5个互斥微命令加一个NOP需3位编码；
8个互斥微命令还需一个NOP，则需4位编码；
14个互斥微命令还需一个NOP，则需4位编码；
3个互斥微命令还需一个NOP，则需2位编码；
次地址控制字的只需2位编码即可。
次地址编码为：24－(3＋4＋4＋2＋2)＝9位
控制存储器的容量为：512×24bit

## Slide 47: P232/P282 习题6.15
A、B：寄存器/多路选择器
M：多路选择器
ALU：算术逻辑部件
R0、R1：通用寄存器
M
V直送
R右移
L左移
ALU
ADD
AND
OR
+1
A
A→ALU
全1→ALU
B
Ain
Bin
R0
R0out
R0in
R1
R1out
R1in
B→ALU
B→ALU
R0out，Ain
V，R，L
R0out，R1out
A→ALU，ADD，V
ADD，AND
相容
互斥
互斥
相容
互斥

## Slide 48: 习题6.15
M
V直送
R右移
L左移
ALU
ADD
AND
OR
+1
A
A→ALU
全1→ALU
B
Ain
Bin
R0
R0out
R0in
R1
R1out
R1in
B→ALU
B→ALU
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | B ← R0 | R0out，Bin
T2 | R0 ← 2(B－1) | B→ALU, 全1→ALU, ADD, L, R0in
2((R0)－1) → R0

## Slide 49: 习题6.15
M
V直送
R右移
L左移
ALU
ADD
AND
OR
+1
A
A→ALU
全1→ALU
B
Ain
Bin
R0
R0out
R0in
R1
R1out
R1in
B→ALU
B→ALU
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | A ← R0 | R0out，Ain
T2 | B ← R1 | R1out，Bin
T3 | R0 ← A OR B | A→ALU，B→ALU，OR，V，R0in
(R0) OR (R1) → R0

## Slide 50: 西电版P232～233/高教版P282 习题6.16
画出内部数据通路，并标明数据流向。
写出 MOV R0, R1 指令的微操作流程。
ALU
A
B
移位器
R0
R1
R2
R3
IR
PC
MAR
MDR
+1Σ
微命令 形成部件
……
MM
T1： MAR←PC
T2： MDR←Memory[MAR]，Mread PC←PC+I T3： IR←MDR T4： R0←R1

## Slide 51: 西电版P233/高教版P283 习题6.17
A
AC
状态寄存器
控制器
D
C
主存储器（MM）
+1
AC：累加器
A、B、C、D 是什么寄存器？
执行阶段微操作流程：
LDA X ; (X)→AC
STA Y ; (AC)→Y
B
ALU

## Slide 52: 西电版P233/高教版P283 习题6.17
A
B
D
C
DR
AC
状态寄存器
控制器
PC
AR
主存储器（MM）
+1
AR ← IR(地址字段)
DR ← Memory[AR]
AC ← DR
LDA X ; (X)→AC
AC：累加器
ALU
IR

## Slide 53: 西电版P233/高教版P283 习题6.17
A
B
D
C
DR
AC
状态寄存器
控制器
PC
AR
主存储器（MM）
+1
AR ← IR(地址字段)
DR ← AC
Memory[AR] ← DR
STA Y ;(AC)→Y
AC：累加器
ALU
IR

## Slide 54: 西电版P234/高教版P284～285 习题6.20
某500MHz计算机，执行基准测试程序，程序中的指令类型、数量及指令执行的平均周期数如下表所示。求该计算机的有效CPI、MIPS及程序的执行时间。
指令类型 | 指令数 | 指令执行周期数
整数 | 50 000 | 1
数据传送 | 80 000 | 2
浮点 | 10 000 | 4
控制传送 | 5 000 | 2

## Slide 55: 西电版P234/高教版P284～285 习题6.20
主频：
500MHz。
求：
CPI
MIPS、
执行时间。
指令类型 | 指令数 | 指令执行周期数
整数 | 50 000 | 1
数据传送 | 80 000 | 2
浮点 | 10 000 | 4
控制传送 | 5 000 | 2
【解】
或

## Slide 56: 西电版P234/高教版P284～285 习题6.20
主频：
500MHz。
求：
CPI
MIPS、
执行时间。
指令类型 | 指令数 | 指令执行周期数
整数 | 50 000 | 1
数据传送 | 80 000 | 2
浮点 | 10 000 | 4
控制传送 | 5 000 | 2
【解】
或

## Slide 57: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现，流水线示意图见图7.7和图7.19(a)所示，每级处理时间为250ps。请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
图7.7
τ
τ
τ
τ
求阶差
对阶
尾数相加
规格化
图7.19（a）浮点加法流水线
出
入

## Slide 58: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现，流水线示意图见图7.7和图7.19(a)所示，每级处理时间为250ps。请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
图7.7
1
2
4
3
5
6
7
t1
t2
t4
t3
t5
t8
t6
t7
t9
t10
求阶差
对阶
尾数相加
规格化
时间
（时钟周期）
空间
（段）
图7.19（b）浮点加法流水线工作的时-空图
1
2
4
3
5
6
7
1
2
4
3
5
6
7
1
2
4
3
5
6
7

## Slide 59: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现，流水线示意图见图7.7和图7.19(a)所示，每级处理时间为250ps。请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
【解】采用非流水处理所用时间为
T100(1) = 4×250ps×100 = 100ns
采用流水处理的时-空图见图7.19(b)所示，所用时间为
T100(4) = 4×250ps + (100-1)×250ps = 25.75ns
加速比为
最大吞吐率为：
图7.7

## Slide 60: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.2】某指令流水线由10级构成，每级处理时间为100ps。现要执行一段程序，该程序由50个结构相同、顺序执行的小程序段组成，每个小程序段由15条指令构成，其中第4条指令I4为条件跳转指令，当条件为真时程序跳转到指令I10，当条件为假时程序顺序执行。请计算：
（1）当所有条件跳转指令均未发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率各是多少？
（2）当所有条件跳转指令均发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率又是多少？
时空图
【解】①
时空图
【解】②
I1
I2
I3
I4
I5
I10
I11
I12
I13
I14
I15
…
…
50个

## Slide 61: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.2】
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I1
I2
I1
I1
I1
S5
S6
S7
S8
I1
I1
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I5
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
20
24
流水线时-空图：不发生条件跳转

## Slide 62: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.2】
流水线时-空图：发生条件跳转
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I2
S5
S6
S7
S8
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
20
25
30
一个程序段
（10条指令）
流水线气泡
11
12
13
14
19
16
17
18

## Slide 63: 7.4.6 流水线性能分析
【解】（1）此时流水线的工作状况可参考图7.16(a)，因条件跳转未发生，所以50个小程序段中的所有指令顺序地在流水线上不断流地执行。
实际吞吐率为
加速比为
效率为
T50x15(1) = 10×100ps×(50×15)= 750000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x15。
T50x15(10) = 10×100ps＋(50×15－1)×100ps = 75900ps

## Slide 64: 7.4.6 流水线性能分析
【解】（2）因发生了条件跳转，所以在执行50个小程序段时，每个小程序段只执行10条指令，且流水线会出现50次断流，每次断流时，流水线要进行重新填充操作，填充时间为(m-1)×τ。
T50x10(1) = 10×100ps×(50×10)= 500000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x10。
T50x10(10) = [10x100ps +(50x10-1)x100ps]+[(10-1)x 100ps x 50]
= 50900ps + 45000ps = 95900ps
气泡时间
实际吞吐率为
加速比为
效率为

## Slide 65: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.3】某指令流水线由5个功能单元构成，其运行时间分别为200ps、100ps、200ps、200ps、100ps。若流水线各段采用同步时钟推进，其总额外开销为50ps，流水线额外开销包括流水寄存器的延迟（建立时间和传输延迟）以及时钟偏移等。求该指令流水线的加速比是多少？
【解】T(1) = 200 + 100 + 200 + 200 + 100 = 800 (ps)
T(m) = max{ 200，100，200，200，100 } + 50 = 250 (ps)
加速比S = 800/250 = 3.2
实际加速比：设n个任务，
n=10，S=2.2857；
n=10000，S=3.1987。

## Slide 66: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.4】某指令流水线各流水段的执行时间分别为
IF: 10ns；ID: 8ns；ALU: 10ns；MEM: 10ns；WB: 7ns
已知CPI=1，流水线控制时钟周期为11ns，求该指令流水线的加速比。
【解】T(1) = 10 + 8 + 10 + 10 + 7 = 45 (ns)
流水线平均指令执行时间 = CPI×时钟周期 = 11ns
加速比S = 45/11 = 4.1

## Slide 67: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】某指令流水线结构如图7.17(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
【解】由于流水线各段运行时间不同，假设可以采用异步方式控制，即流水线各段的推进可以按照各段运行时间进行控制，则流水线工作的时空状态如图7.20所示。
由于最慢运行段S3的限制，使得S1、S2段不能及时向前推进，到执行第4条指令开始，对流水线各段推进的控制已出现规律性，该规律正是图7.17(b)时-空图所描述的流水线各段的时钟控制规律。
图7.17

## Slide 68: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】某指令流水线结构如图7.17(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
图7.17
S1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
时钟
周期
指令
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S1
S2
图7.20 图7.17(a)流水线时-空图的另一种表示
异步时钟控制

## Slide 69: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】某指令流水线结构如图7.17(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
图7.17(a)流水线时-空图：异步控制
I1
I1
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
S1
S2
S3
S4
时钟
周期
段
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
12
13
14
15
S5
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
图7.17
I4
I4
I5
I6
I6
I7
I7
I5
I6
……
异步时钟控制

## Slide 70: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】某指令流水线结构如图7.17(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
【解】
若流水线各段按照这种规律进行异步推进，则流水线达到稳定时，一条指令执行需要12个时钟周期，每3个时钟周期产生一条指令的处理结果，所以该流水线的性能为
TPmax = 1/(3TCLK)
S = (9TCLK)/(3TCLK) = 3
流水线采用异步控制并没有给流水线性能带来改善，反而会增加控制电路的复杂性。所以，流水线采用的基本控制方式为同步方式。
图7.17
 | 填充时间(TCLK) | 一条指令执行时间(TCLK) | CPI | TPmax | S | 控制电路
同步控制 | 12 | 15 | 3 | 1/(3TCLK) | 3 | 简单
异步控制 | 8 | 12 | 3 | 1/(3TCLK) | 3 | 复杂

## Slide 71
I1
I1
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
S1
S2
S3
S4
时钟
周期
段
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
12
13
14
15
S5
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK
I1
I1
S1
S2
S3
S4
时钟周期
段
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
S5
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I6
同步时钟控制
异步时钟控制

## Slide 72
【例】具有4个功能段的指令流水线如下图所示，各段执行时间不等。画出此流水线的时空图，并计算利用该流水线连续执行100条指令时的吞吐率、加速比、效率。
【解】
S1
S2
S3
S4
Δ
t
Δ
t
3·
Δ
t
2·
1
S1
S2
S3
S4
段
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
n
n
n
n
时间
Δ
t
Δ
t
Δ
t
T(1)＝100×(1＋2＋2＋3)·Δt ＝ 800 ·Δt
T(4)＝(1＋2＋2＋3)·Δt ＋(100－1)· 3Δt ＝ 305 ·Δt
吞吐率：TP＝100/(305 ·Δt)
加速比：S＝(800 ·Δt)/(305 ·Δt)＝2.62
效率：E＝(800 ·Δt)/(4×305 ·Δt)＝0.656
Δ
t
2·

## Slide 73: 流水线工作举例
【例】
两个向量A和B，各有4个元素，在下图所示的静态双功能流水线上，计算点积 ，其中1、2、3、5组成加法流水线，1、4、5组成乘法流水线。每个流水段经过的时间均为 ，而且流水线的输出结果可直接返回到输入或暂存于相应的缓冲寄存器中。延迟时间和功能切换时间忽略不计。现求其实际吞吐率和效率。
1
2
3
4
5
X
Y
Z

## Slide 74: 流水线工作举例
a1b1
a1b1+a2b2
A·B
【例】 A·B＝( (a1b1＋a2b2) ＋(a3b3＋a4b4) )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间
a2b2
a3b3
a4b4
a3b3+a4b4
a1
b1
a2
b2
a3
b3
a4
b4
a1b1
a2b2
a3b3
a4b4
a1b1+a2b2
a3b3+a4b4
X:
Y:
Z:
输入
输出

## Slide 75: 流水线工作举例
【例】
实际吞吐率：TP＝7 / (15Δt)
加速比：SP＝ (3×4Δt＋4×3Δt) / (15Δt)＝1.6
效率：η＝(3×4Δt＋4×3Δt) / (5×15Δt)＝32％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间

## Slide 76: 流水线工作举例
【例】 时空图-2（双功能动态流水线）
a1b1
a1b1+a2b2
A·B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间
a2b2
a3b3
a4b4
a3b3+a4b4
a1
b1
a2
b2
a3
b3
a4
b4
a1b1
a2b2
a3b3
a4b4
a1b1+a2b2
a3b3+a4b4
X:
Y:
Z:
输入
输出

## Slide 77: 流水线工作举例
【例】
实际吞吐率：TP＝7 / (14Δt)
加速比：SP＝ (3×4Δt＋4×3Δt) / (14Δt)＝1.714
效率：η＝(3×4Δt＋4×3Δt) / (5×14Δt)＝34.3％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间